Радиосистема передачи извещений

«СТРУНА-5»

“ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ”

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

г. Казань

2010

Содержание.

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Введение 1 Назначение 2 Технические характеристики 3 Описание пульта управления 4 Модернизация встроенного программного обеспечения 5 Комплектность 6 Указания мер безопасности 7 Сведения об упаковывании 8 Свидетельство о приемке 9 Гарантии изготовителя | 3 3 3 3 7 7 8 8 8 9 |

# ВВЕДЕНИЕ

# Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с основными техническими характеристиками и изучения принципа работы, монтажа и эксплуатации изделия «Пульт управления», в дальнейшем ПУ.

# 1 НАЗНАЧЕНИЕ

ПУ входит в состав РСПИ "Струна-5" и предназначен для интерактивного контроля состояний блока радиоканального объектового БРО: отображения состояния блока и охранно-пожарных шлейфов, постановки и снятия с охраны, программирования электронных ключей Touch memory или программирования пользовательских паролей для изменения состояния блока БРО.

# 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| 2.2.1 Выход для подключения внешнего светодиодного индикатора состояния блока | Есть |
| --- | --- |
| 2.2.2 Возможность подключения внешнего считывателя Touch memory | Есть |
| 2.2.3 Температурный диапазон: хранение работа | –50… +70ºС –10… +55ºС |
| 2.2.4 Напряжение питания | +10,8…+15,5 В |
| 2.2.5 Потребляемый ток, А, не более | 0,15 |
| 2.2.6 Габаритные размеры, мм | 150 х 110 х 40 |
| 2.2.7 Масса, кг | 0,3 |

3 ОПИСАНИЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

ПУ конструктивно выполнен в пластмассовом корпусе. На верхней панели прибора расположены двухцветные индикаторы состояния блока и шлейфов сигнализации, считыватель Touch Memory и клавиатура. Внутри расположена плата, на которой находится разъём для подключения внешнего считывателя, клеммы для подключения интерфейса RS485 и внешнего выносного индикатора состояния БРО.

Рис.1 Плата ПУ

Назначение разъемов и  элементов на плате:

VD4…VD9 - Светодиоды индикации состояния шлейфов БРО;

XS1 – Джампер подключения сопротивления 120 Ом между контактами А и В интерфейса RS-485;

XS2 – Разъем для подключения считывателя Touch Memory, установленного в крышке корпуса;

XS3 – Разъем технологический;

XS4 – Разъем для подключения клавиатуры;                                                     XТ1 – Колодка для внешних подключений;

Назначение клемм на колодке внешних подключений

| Клемма | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| +12 V | +12 В питание блока | (+) Питание от ИБП «Струна-5-И2» или от другого источника питания (от резервного источника питания) |
| GND | - 12В питание блока | (-) Питание от ИБП «Струна-5-И2» или от другого источника питания (от резервного источника питания). Электрически соединён с общим проводом |
| +LED 1 | Выносной индикатор | Анод в двухцветном выносном светодиоде состояния (красный) |
| COM L | Выносной индикатор | Катод двухцветного выносного светодиода |
| +LED 2 | Выносной индикатор | Анод в двухцветном выносном светодиоде состояния (зеленый) |
| А | Линия «B» интерфейса RS-485 | Для подключения провода «А» интерфейса RS-485. |
| В | Линия «A» интерфейса RS-485 | Для подключения провода «В» интерфейса RS-485. |
| +ТМ | + Touch Memory внешний считыватель | (+) центральный контакт внешнего считывателя Touch Memory |
| -ТМ | - Touch Memory внешний считыватель | (-) общий контакт внешнего считывателя Touch Memory |
| +Bell | + звуковой извещатель внешний | положительный контакт для подключения внешнего звукового извещателя |
| - Bell | - звуковой извещатель внешний | отрицательный контакт для подключения внешнего звукового извещателя |
| +Ext | + внешний световой извещатель | положительный контакт для подключения внешнего светового извещателя, который дублирует работу светодиода состояния |
| - Ext | - внешний световой извещатель | отрицательный контакт для подключения внешнего светового извещателя ,который дублирует работу светодиода состояния |

Световая и звуковая индикация блока проводного объектового

Пульт управления имеет следующие элементы индикации:

  - «1» - «4» - светодиоды состояния шлейфов;

  - «ПИТАНИЕ» - светодиод состояния питания и наличия обмена по интерфейсу RS-485;

  - «СОСТОЯНИЕ» - cветодиод состояния блока;

Имеется возможность подключения:

-  внешнего светодиода состояния блока (например, светодиод в считывателе TM), дублирующего индикацию светодиода состояния блока.

Включение блока сопровождается следующей тестовой световой и звуковой индикацией:

- на 0.5 секунды загораются красным все светодиоды, сопровождаемые звуком «тон-1» (низкий тон);

- на 0.5 секунды загорается зеленым все светодиоды, сопровождаемые звуком «тон-2» (высокий тон).

Индикация состояния блока

| Состояние блока | Светодиод состояния блока и выносной светодиод | Звуковое сопровождение |
| --- | --- | --- |
| ВЗЯТ | Красный | Отсутствует |
| СНЯТ | Зеленый | Отсутствует |
| ТРЕВОГА | Мигает красным с частотой 1 Гц | Меняется «тон-1» на «тон-2» с частотой 1 Гц, |
| ПОЖАР | Мигает красным с частотой 2 Гц | Меняется «тон-1» на «тон-2» с частотой 1 Гц |
| ВЗЯТ БЕЗ КВИТАНЦИИ | Мигает красным с частотой 1 Гц и скважностью 5 | Отсутствует |
| ВРЕМЯ НА ВХОД | Мигает красным с частотой 1Гц, последние 5 секунд состояния с частотой 2 Гц | «тон-1» в такт со светодиодом состояния блока, последние 5 секунд состояния «тон-2» |
| ВРЕМЯ НА ВЫХОД | Мигает зеленым с частотой 1 Гц, последние 5 секунд времени с частотой 2 Гц | «тон-1» в такт со светодиодом состояния блока, последние 5 секунд состояния «тон-2» |

Индикация состояния шлейфов

| Состояние шлейфа | Светодиод состояния шлейфа |
| --- | --- |
| НОРМА | Зеленый |
| В ТРЕВОГЕ | Мигает красным с частотой 1 Гц в обратный такт со светодиодом состояния блока |
| В ПОЖАРЕ | Мигает красным с частотой 2 Гц в обратный такт со светодиодом состояния блока |
| НЕИСПРАВЕН | Красный |
| ОТКЛЮЧЕН | Не горит |
| НАРУШЕН | Красный |

Индикация состояния питания и обмена

| Состояние | Светодиод состояния питания блока и наличия обмена по 485 интерфейсу |
| --- | --- |
| Питание в норме | Зеленый |
| Авария резерва | Красный |
| Обмен по RS-485 c БРО есть | Горит (цвет в зависимости от питания) |
| Обмена по RS-485 c БРО нет | Мигает (цвет в зависимости от питания) |

Работа с клавиатурой

Контроль за состоянием блока и программирование ключей ТМ осуществляется при помощи клавиатуры 3 х 4.

Клавиатура имеет следующие функциональные клавиши:

«1» - «9» клавиши цифровой комбинации. При нажатии любой из этих клавиш, извещается короткий звуковой сигнал;

«*» - «СБРОС» клавиша сброса ранее набранной комбинации. При нажатии этой клавиши, извещается длинный звуковой сигнал;

«#» - «ВВОД» клавиша ввода набранной комбинации цифр. Если при нажатии этой клавиши происходит считывание, то извещается прерывистый звуковой сигнал, аналогичный сигналу считывания Touch Memory.

При включении клавиатуры, она издает двойной звуковой сигнал, и готова к работе. Набирается числовая комбинация от одной до шести цифр клавишами «1» - «9». Далее нажатием клавиши «#», код вводиться в блок. При считывании кода, блоком издается прерывистый звуковой сигнал.

После набора числовой комбинации и нажатия клавиши «#», происходит такое же считывание, как и поднесение цифрового ключа Touch Memory к считывателю блока. Это следует помнить при программировании блока, т.е. внесении в базу нужных ключей или цифровых комбинаций.

При неправильной набранной комбинации до ввода кода в блок, следует кнопкой сброса «*», сбросить набранную ранее комбинацию и ввести правильную.

При введении подряд (в течении 1 минуты) трех разных комбинаций, клавиатура блокирует дальнейший ввод цифровых комбинаций на 5 минут. Время блокировки сопровождается звуковыми сигналами с периодичностью в одну секунду. При выключении питания отсчет времени блокирования останавливается, а при следующем включении продолжается далее.

# 4  МОДЕРНИЗАЦИЯ ВСТРОЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Фирма “Интеграл+” оставляет за собой право модернизации программного обеспечения изделия,  расширяющие возможности изделия и обеспечивающие совместимость работы с более ранними версиями оборудования.

5  КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Пульт управления | 1 | Прикручен к клеммной колодке |
| Запасные части |  |
| Светодиод Kingbright-3 wsrsgw-cc | 1 |  |
| Эксплуатационная документация |  |
| Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| Упаковка | 1 |  |

6  УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В ПУ отсутствуют напряжения, опасные для жизни человека.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пульт управления РСПИ «Струна-5» заводской номер _________ изготовлен, укомплектован и принят в соответствии с требованиями действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Слесарь-сборщик

______________	                _______________

личная подпись	расшифровка подписи

Наладчик		        ______________ 	        _______________

личная подпись	расшифровка подписи

Должностное лицо,

ответственное за

приемку     		  ______________ 	      _______________

личная подпись	расшифровка подписи

«_____» _________________   _20_____г.			М.П.

число			месяц		         год

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Пульт управления РСПИ «Струна-5» заводской номер ___________ упакован согласно требованиям, предусмотренным действующей технической документацией.

Упаковщик	_______________ 	___________________

личная подпись	                            расшифровка подписи

9  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

Гарантийный ремонт производится предприятием-изготовителем при предъявлении настоящего документа по адресу:

НПФ «Интеграл+»,

420029, г. Казань, ул. Халитова, д.2.

тел. (843) 567-53-05, тел/факс 567-53-00.

Если изделие вышло из строя вследствие неправильной эксплуатации или хранения - ремонт во время гарантийного срока  производится за счет потребителя.

НПФ "Интеграл+" регистрирует все предъявляемые рекламации.

При обнаружении в период гарантийного срока несоответствия изделия требованиям технических условий, настоящего руководства или  условиям  договора  на  поставку,  потребитель  должен  направить  изготовителю уведомление о выявленных дефектах для принятия мер по их  устранению.

Схема проезда к офису ЗАО НПФ “Интеграл+”

# Text boxes

г. Казань, ул. Халитова 2.

( (843) 567-53-05

тел/факс (843) 567-53-00

www.integralplus.ru

E-mail: struna5@integralplus.ru

7

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Гарантийный талон №3

На ремонт пульта управления

Заводской №   _____________

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил _____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.  (843) 567-53-00

Гарантийный талон №1

На ремонт пульта управления

Заводской №   _____________

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил _____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.  (843) 567-53-00

Гарантийный талон №2

На ремонт пульта управления

Заводской №   _____________

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил _____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.  (843) 567-53-00