- 4 -

6. Гарантийные обязательства.

ООО "БайтЭрг" гарантирует работу наружной панели видеодомофона в течение 24 месяцев с момента продажи (установки) через торговую или монтажную организацию, но не более 30 месяцев от даты производства (см. дату на штампе ОТК).

При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса;

- электрический пробой входного каскада;

- нарушение правил установки и подключения, изложенных в настоящем руководстве;

- аварии в сети питания.

Гарантия действительна только при предъявлении настоящего руководства.

7. Свидетельство о приемке и продаже.

Серийный номер:  __________________

Прошла выходной контроль и признана годной к эксплуатации

Дата выпуска ___________	Дата продажи ____________

ШТАМП 						ШТАМП

ИЗГОТОВИТЕЛЯ 					ПРОДАВЦА

Дата установки				_____________

Монтажная организация			_____________

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:			ООО "БайтЭрг"

Россия, г. Москва.

ООО "БайтЭрг"

г. Москва

__________________________________________________________________________________

### ПАСПОРТ

Вызывная панель видеодомофона МВК-325.

1. Назначение вызывной панели.

Вызывная панель видеодомофона предназначена для применения совместно с мониторами видеодомофонов в жилом секторе и в неохраняемых местах, где высок риск кражи и вандализма. Она позволяет осуществлять видеонаблюдение пространства перед входной дверью и голосовую связь с посетителем. Скрытая инфракрасная подсветка позволяет получить на экране монитора изображение приемлемого качества (при расстоянии от посетителя до 1 м), даже при полном отсутствии наружного освещения. Панель может быть установлена как на улице, так и внутри помещения.

Электронная плата панели МВК-325, с улучшенными звуковыми характеристиками, выполнена на базе процессора “MOTOROLA” и имеет автоматическую регулировку громкости динамика и чувствительности микрофона.

Панель имеет прочный металлический корпус, окрашенный полиэфирной порошковой краской.

Небольшая ширина корпуса панели  позволяет устанавливать ее на узких поверхностях, практически в любом месте.

Угловой адаптер позволяет повернуть панель на 30(.

Козырек обеспечивает дополнительную защиту от атмосферных осадков.

2. Технические характеристики

Конструкция 				накладная

Допустимая влажность			до 98%

Рабочий диапазон температур		- 45( С…+50(С

Разрешающая способность		380 твл

Эффективность ИК-подсветки 		до 1 м

Объектив 					f=3,7 pinhole, F=2,0

Подключение 				4-х проводная схема

Управление замком 			есть

Питание: 					12В от монитора

Габаритные размеры 			130х40х22,5 мм

- 2 –

3. Комплектация

3.1.   Панель видеодомофона			1 шт.

3.2.   Угловой адаптер				1 шт.

3.3.   Козырек						1 шт.

3.4.   Шуруп 						2 шт.

3.5.   Дюбель Ø8 мм					2 шт.

3.6.   Заглушка 					2 шт.

3.7.   Резистор 100 Ом				1 шт.

3.8.   Винт М2х5					3 шт.

3.9.   Винт М5х25					2 шт.

3.10. Руководство					1 шт.

4. Установка и подключение.

Панель соединяется с монитором 4-х проводной линией.

Питание панели осуществляется от монитора.

Дополнительного внешнего источника питания не требуется.

- Определите необходимую длину кабельной линии, в случае, когда длина кабельной линии превышает 30 метров, используйте кабель с экранированной жилой (видео).

- Проверьте на бухте кабеля работоспособность оборудования и исправность кабеля, присоединив к одному концу линии монитор, к другому – панель в соответствии с правилами коммутации (см. рисунок соответствующий Вашему монитору).

- Проложите кабельную линию. Во избежание ухудшения качества изображения не прокладывайте кабель вблизи линий электропередач (до 0.5 м).

- Подключите монитор к кабельной линии и установите его на стене.

- Подключите к кабельной линии наружную панель.

- Закрепите панель или угловой адаптер, на стену или неподвижную створку двери с помощью дюбелей и шурупов. При использовании углового адаптера, закрепите винтами М5х25 панель к адаптеру.

- Убедитесь в работе домофона в полном комплекте.

При неснятой наклейке «Сорвать после установки» работа панели некорректна

- Закрепите заглушки на пластилин или герметик.

- Винтами М2х5 закрепите козырек на панели.

- ВНИМАНИЕ! Если закрепить панель на подвижной части двери, то возможно смещение объектива камеры относительно отверстия в корпусе панели и уменьшение поля зрения.

- 3 –

ВНИМАНИЕ! При работе с мониторами KOCOM KVM-604, для использования реле панели, необходимо установить перемычку J и  резистор R 0,25 Вт – 100 Ом

5. Назначение контактов некоторых мониторов.