ELECTRONIC ENGINEERING LTD.

Инструкция по установке

P/

N 7102720   Rev. B

Основные характеристики

EDS-2000 – детектор наружной установки совмещенный ИК + СВЧ, для работы    в  тяжелых погодных условиях  и игнорирующий  животных  до 36 кг.

Использование двойной технологии ИК и СВЧ позволяет исключить ложные срабатывания в условиях нестабильной окружающей среды.

Диаграммы ИК части детектора и его СВЧ части совпадают, что значительно повышает эффективность обнаружения вторжения в контролируемую зону.

Конструктивные особенности детектора позволяют значительно упростить его установку.

При необходимости применяется входящая в комплект маска, которая позволяет игнорировать  животных попавших в зону детекции.

# Особенности

- Микроволновая  детекция на база эффекта Доплера.

- НЗ и НР контакты на выходе.

- Свободная установка по высоте от 1.8 до 2.4 м

- Игнорирует животных до 36 кг

- Регулировка чувствительности ИК канала.

- Регулировка СВЧ канала.

- Термокомпенсация.

- Микропроцессорная обработка сигнала.

- Двойная тамперная защита.

- Полностью герметичный корпус.

- Дальность детекции до 15 метров

- Не требует обслуживания.

- Высокая RFI/EMI защита.

- Защита от: солнечного света, ветра до 30 м/сек, снега и дождя, мелких животных, вскрытия, попытки снятия или разрушения.

# Установка

Несмотря на малые размеры EDS-2000 имеет прочный корпус, а яркие светодиоды, при  необходимости, позволяют наблюдать  за работой детектора с большого расстояния.

При помощи металлического основания детектор легко устанавливается на стену.

Диаграмма размещения элементов на плате  EDS-2000:

# Диаграмма детекции

Детектор EDS-2000 при виде сверху имеет  90° диаграмму детекции при длине – 15 м.

При  установке на высоте 2.4 м .

Вид сверху:

Вид сбоку

ИК и СВЧ каналы детектора работают по логической схеме «И», т.е. тревога не будет  сгенерирована если при  срабатывании ИК части детектора не будет подтверждение срабатыванием  по СВЧ каналу, и наоборот.

# Выбор места установки

Рекомендуется устанавливать детектор на твердом основании в местах наиболее вероятного вторжения. Желательно, чтобы детекция осуществлялась центральной частью диаграммы детекции.

Защищаемая область должна быть свободна от дополнительных объектов в виде стен, заборов, деревьев, канав и других микроволновых детекторов – это позволит значительно улучшить контроль за охраняемой территорией.

Следует избегать установки детектора в

следующих местах:

- Лицевой стороной к прямому солнечному свету.

- Лицевой стороной к предметам с резкой сменой температуры.

- На стенах с углом более 10º от вериткали.

- Лицевой стороной к металлическим дверям.

- Вблизи отопителей  и кондиционеров.

- В загроможденных предметами местах.

- Перед бликующими  предметами

(теплицами, открытыми  водными поверхностям)

Обратите внимание:

Рекомендованная высота установки 2.1м.

Детектор более чувствителен к пересечению лучей, чем к движению по лучу.

EDS-2000 наиболее эффективно работает в условиях стабильной обстановки.

# Установка детектора

Внимание! Перед установкой обязательно ознакомьтесь с инструкцией.

| 1. Старайтесь установить детектор таким образом, чтобы нарушитель пересекал зону детекции поперек. | 2. Детектор лучше устанавливать на высоте от 1.8 до 2.4 м. |
| --- | --- |
| 3. Убедитесь, что металлический кронштейн установлен не менее чем в 10ти см от стен и потолка. | 4. Установите детектор на перпендикулярной окну стене, для наибольшей эффективности. |
| 5. Снимите верхнюю крышку детектора.. | 6. Открутите фиксирующий винт |
| 7. Снимите металлический кронштейн с основания детектора. | 8. Закрепите металлический кронштейн на стене. |
| 9. Выведите провода через основание детектора. | 10. Место вывода провода замажьте герметиком (входит в комплект). |
| 11. Установите детектор на кронштейн и зафиксируйте винтом. | 12. При необходимости установите маску защиты от животных (входит в комплект). См. подробнее п.8.3 |

# Контактная колодка

Контакт 1 - отмеченный “+” (+12V) – Подключить  к положительному выходу источника тока  9.6 –16В на контрольной панели.

Контакт 2 - отмеченный “-” (gnd) – Соединить с «массой» контрольной панели .

Контакты  3 & 4 - “TAMPER” – если требуется защита от  несанкционированного доступа – подключите на 24х часовую зону контрольной панели. При попытке  снять переднюю крышку или оторвать детектор от стены будет сгенерирована тревога.

Контакт 5 - “EOL” – Контакт для подключения по схеме  «С оконечным резистором».

Контакты 6, 7 и 8 - отмеченные “NC / C / NO” -  Выходы реле детектора. Нормальнозамкнутый  и нормальноразомкнутый  , для подключения на соответствующую зону контрольной панели.

Сработка длится 1.8 сек.

## Рекомендованный размер проводов

Используйте следующую таблицу при выборе провода для определения максимального расстояния между датчиком и контрольной панелью.

| Длина провода [м] | 205 | 310 | 510 | 870 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр [мм] | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 |

# Настройки детектора

## Диаграмма детекции

EDS-2000   имеет фиксированную диаграмму детекции.

Вид диаграммы сверху :

## Регулировка чувствительности

Возможна установка для 6-ти типов окружающей обстановки:

- Стабильная : свободная территория, без гаражей, паркингов, игровых площадок, насаждений  и т.п.

- Нестабильная: относительно свободная территория с небольшим количеством деревьев, кустов, клумбы с цветами.

- Сложная: территория с различными посадками, высокой травой, лужами.

- Очень сложная: продуваемая территория  с мелкими животными типа крыс и мышей, птицами.

- Помехоопасная : территория с посадками, прудами, бассейнами и т.п., мелкими животными типа кошек и кроликов.

- Экстремальная : сильно продуваемая территория с дождем, снегом, наличием растительности и животными типа собак.

Регулировки чувствительности осуществляются потенциометром  и  СВЧ джамепром рядом с ним ( положение стрелки потенциометра ориентировано на часовой циферблат )

| Тип обстановки | Положение потенциометра | Положение СВЧ джампра |
| --- | --- | --- |
| Стабильная | на 4 часа | H |
| Нестабильная | на 12 ~ 3 часа | H |
| Сложная | на 3 ~ 4 часа | L |
| Очень сложная | на 12 ~ 3 часа | L |
| Помехоопасная | на 9 ~ 12 часов | L |
| Экстремальная | на 8 часов | L |

Замечание: Настройте детектор в соответствии с окружающей средой!

## Защита от срабатывания на животных

EDS-2000 имеет встроенный фильтр для защиты от срабатывания на животных. Установка фильтра реализует функцию следующим образом:

- Животное до 36 кг  - фильтр установлен.

- Животное до 15 кг  - фильтр снят.

Фильтр устанавливается следующим образом :

## Индикаторы детектора

Детектор имеет 3 светодиодных индикатора:

- Зеленый светодиод – ИК-канал.

- Желтый светодиод  - СВЧ-канал.

- Красный светодиод - тревога (ИК+СВЧ каналы).

Можете отключить светодиоды джампером «LED», поставив перемычку в положение  “OFF”.

- Установите крышку на место, закрепив ее винтом.

# Функционирование

Внимание!

Детектор выходит на рабочий режим через 4 часа после подачи питания.

- После подачи питания светодиоды мигают в течение   30 сек  (прогрев детектора),затем гаснут.

- Детектор готов к работе.

# Процедура тестирования

Тест на движение

Убедитесь, что светодиоды включены.

Освободите зону детекции от посторонних.

Начните пересекать зону детекции поперек.

При движении все светодиоды должны включиться .

Выдерживайте 5 сек. между  тестами для стабилизации детектора.

При необходимости отрегулируйте чувствительность.

После проведения тестирования светодиоды можно отключить.

Внимание : Тестирование детектора рекомендуется проводить не реже одного раза в год.

# Спецификация

| Метод детекции | ИК + СВЧ |
| --- | --- |
| Частота СВЧ канала | 24.125 ГГц |
| Напряжение питания | 9.6 - 16В |
| Ток потребления | Активно: 24mA (±5%) Ожидание: 21mA (±5%) |
| Термокомпенсация | Есть |
| Время сработки | 2 сек (±0.5сек) |
| Тревожные выходы | Н.Р. и Н.З. 28В, 0.1 A с нагрузкой 10 Ом |
| Тамперы | Два тампера Н.З. 28В 0.1 A с 10 Ом резистором защиты |
| Время прогрева | 30сек (± 5сек) |
| Индикация | Светодиоды включаются во время тревоги |
| RF защита | 10 В/м + 80% AM - 80 MГЦ на 2ГГц |
| Электростатическая защита | 8000 В |
| Рабочие температуры | -35ºC ~ +55ºC |
| Размеры | 175мм x 70мм x 45мм |
| Вес | 210г. |
| Protection Degree | IEC 60529: IP 65 |

* Specifications are subject to change without prior notice.

# Text boxes

Светодиоды

Это верх!

Переключение мощности СВЧ

Регулировка чувствительности

(49ft)

EDS-2000

#### Уличный ИК+СВЧ детектор

Тампер

Контактная группа

Контрольные светодиоды

СВЧ антенна

Регулировка чувствительности

Отключение светодиодов СВЧ

(По умолчанию ВКЛ)

Отключение светодиодов ИК

(По умолчанию ВКЛ)

Джампер отключения светодиодов

(По умолчанию ВКЛ)