____________ Хасанов

Радиосистема передачи извещений

«СТРУНА-5»

АНТЕННА НАПРАВЛЕННАЯ

430-490 МГц

ВК-450

ПАСПОРТ

г. Казань

2010

1. КОМПЛЕКТНОСТЬ

| № | Наименование | Кол-во, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Антенна в сборе | 1 шт. |  |
| 2 | ВЧ Разъем N-7304 штекер (пайка) GN-302 | 1 шт. |  |
| 3 | Стяжка GT – 200ST | 2 шт. |  |
| 4 | Стяжка GT – 150ST | 2 шт. |  |
| 5 | Паспорт | 1 шт. |  |
| 6 | Упаковка | 1 шт. |  |
|  | Общий вид антенны ВК-450 |  |

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Антенна ВК-450 – предназначена для работы в составе объектового оборудования РСПИ «Струна-5» диапазона 450 МГц. Имеет широкую полосу пропускания, защищена полимерным покрытием.

3. УСТАНОВКА АНТЕННЫ

Антенна должна устанавливаться на металлической заземленной мачте Ø 25-50мм. При установке антенны необходимо место крепления траверсы к мачте должно быть заземлено от грязи и краски для обеспечения электрического контакта между траверсой и мачтой. При монтаже  тщательно изолировать место сочленения разъемов от попадания влаги. Кабель должен быть закреплен так, чтобы на него не было механической нагрузки.

Антенну необходимо сориентировать по направлению на ПЦН по максимуму принимаемого сигнала и стабильности приёма.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТЕННЫ

| Электрические характеристики |  | Механические характеристики |
| --- | --- | --- |
| Рабочий диапазон,МГц | 430-490 |  | Масса, кг | 1,6 |
| КСВ, не хуже | 1,5 |  | Габариты антенны, мм | 135х850х1000 |
| Усиление, dBd | 6 |  | Материал антенны | АД-31 |
| Поляризация | вертикальная |  | Диаметр мачты | 20-50 |
| Отношение вперед/назад, dB | 17 |  | Допустимая скорость ветра, м/с | 100 |
| Сектор излучения по уровню -3 dB |  |  | Площадь ветрового сопротивления, м² | 0,07 |
| в Е-плоскости | 63º |  | Нагрузка при боковом ветре 150км/ч, Н | 15 |
| в Н-плоскости | 68º |  | Диапазон рабочих температур, ºС | От-50 до+50 |
| Входное сопротивление, Ом | 50 |  | Допустимая скорость ветра при обледенении (слой льда 12 мм), м/с | 28 |
| Допустимая мощность, Вт | 200 |  | Разъем | N -мама |

5. ДИАГРАММЫ ИЗЛУЧЕНИЯ

| E-плоскость | G0=6 dBd | H-плоскость |
| --- | --- | --- |

6. КСВ АНТЕННЫ ВК-450

7.  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие антенны требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

Гарантийный ремонт производится предприятием-изготовителем при предъявлении настоящего документа по адресу:

НПФ «Интеграл+»,

420029 а/я 34, г. Казань, ул. Халитова 2,

тел.: (843) 295-22-63, 567-53-05, тел./факс: 567-53-00.

Если изделие вышло из строя вследствие неправильной эксплуатации или хранения - ремонт во время гарантийного срока  производится за счет потребителя.

НПФ "Интеграл+" регистрирует все предъявляемые рекламации.

При обнаружении в период гарантийного срока несоответствия изделия требованиям технических условий, настоящего руководства или  условиям  договора  на  поставку,  потребитель  должен  направить  изготовителю уведомление о выявленных дефектах для принятия мер по их  устранению.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Антенна направленная изготовлена, укомплектована и принята в соответствии с технической документацией и признана годной для эксплуатации

Наладчик ____________     _______________________

подпись                               расшифровка подписи

Должностное лицо, ответственное за приемку

____________     _______________________

подпись                                  расшифровка подписи

«______» ______________________   20 ____ г.

М.П.

Схема проезда к офису ЗАО НПФ “Интеграл+”

# Text boxes

г. Казань, ул. Халитова 2.

тел.: (843) 295-22-63, 567-53-05

тел./факс: (843) 567-53-00

www.integralplus.ru

E-mail: struna5@integralplus.ru

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Гарантийный талон №2

На ремонт антенны ВК-450

Заводской №   _____________

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил _____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.  (843) 567-53-00

Гарантийный талон №3

На ремонт антенны ВК-450

Заводской №   _____________

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил _____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.  (843) 567-53-00

Гарантийный талон №1

На ремонт антенны ВК-450

Заводской №   _____________

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил _____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.  (843) 567-53-00