# Радиосистема передачи извещений

# «СТРУНА-5»

# Блок пультовый универсальный

# БПУ

# в пылевлагозащищенном исполнении

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Проверил                                /Архипов/

Утвердил                                /Хасанов/

г. Казань

2010

# Содержание

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Введение 1. Описание и работа БПУ 1.1 Назначение БПУ 1.2. Технические характеристики 1.3 Состав БПУ 1.4. Устройство и работа БПУ 2. Использование по назначению 2.1 Меры безопасности 2.2 Установка ПО РСПИ «Струна-5» версии 2.4 2.3 Подключение БПУ 2.4 Установка антенно-мачтового устройства и проверка параметров 3 Интерфейс пользователя 3.1 Автономный режим работы 3.2 Рабочий режим 3.3 Режим просмотра состояния объекта 3.4 Режим меню 3.5 Режим просмотра состояния блоков 3.6 Режим сброса статистики 3.7 Режим настройки параметров БПУ 3.7.1 Настройка радиостанции и контроллера 3.7.2 Режим настройки системы 3.7.3 Ввод основной и резервной литер 3.7.4 Ввод типов групп 3.7.5 Ввод номера ПЦН 3.7.6 Ввод текущей даты и времени 4. Комплект поставки 5. Условия эксплуатации 6. Транспортирование и хранение 7. Свидетельство о приёмке 8. Сведения об упаковывании 9. Гарантии изготовителя 10. Сведения о сертификации РСПИ «СТУРНА-5» Приложение А. Таблица подключений БПУ в пылевлагозащищенном исполнении. | 3 3 3 3 4 6 6 6 7 8 8 9 9 9 10 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 17 17 17 18 18 19 19 20 |

# Введение

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с основными техническими характеристиками и изучения принципа работы, монтажа и эксплуатации блока пультового универсального в пылевлагозащищенном исполнении (далее - БПУ).

Монтаж и техническое обслуживание БПУ должны производиться лицами, имеющими квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

При изучении устройства и работы БПУ необходимо дополнительно ознакомиться  с Руководством Пользователя на радиосистему «Струна-5» и руководством по эксплуатации на Блок Радиоканальный Объектовый БРО-4-160(460), а также паспортами на пультовую и объектовую антенны.

БПУ выпускается в двух исполнениях – одноканальном и двухканальном.

В настоящем РЭ используются следующие сокращения:

РСПИ    - радиосистема передачи извещений;

ШС  	- шлейф охранно-пожарной сигнализации;

ПЦН    	- пульт централизованного наблюдения;

ПП	- пульт программирования;

ПУ	- пульт управления;

БПО	- блок проводной объектовый;

АКБ	- аккумуляторная батарея.

# 1. Описание и работа БПУ

# 1.1 Назначение БПУ

БПУ в пылевлагозащищенном исполнении предназначен для использования на улице или внутри помещений.

БПУ предназначен для организации пультовой централизованной охраны в составе ПЦН РСПИ «Струна-5». Максимальная ёмкость системы РСПИ «Струна-5» составляет 1024 радиоканальных объекта и 3072 проводных объекта при работе по протоколу «Струна-М». БПУ работает под управлением ПО «Струна-5» версии 2.4.

БПУ способен производить опрос объектовых блоков, запрограммированных для работы в составе РСПИ «Струна-5» по протоколу «Струна», при этом подобные блоки выделяются в специальные группы по 16 радиоканальных блоков в группе. Максимальное количество таких групп – 8.

# 1.2 Технические характеристики

- - диапазон рабочих частот 146-174 МГц либо 403-470 МГц;

- - излучаемая ВЧ мощность на согласованную нагрузку, не более 10 Вт;

- - волновое сопротивление ВЧ выходов 50 Ом;

- - сетевое напряжение питания ~220 В 50Гц ( 20%;

- - потребляемая мощность:

                - в одноканальном варианте - не более 100 ВА;

                - в двухканальном варианте – не более 200 ВА;

- - габаритные размеры 1050(ширина вместе с крепежными уголками)х900х450(глубина вместе с антивандальной накладкой замка);

- - масса изделия:

    - в одноканальном варианте - 63 кг;

      - в двухканальном варианте - 73 кг;

- - время работы от резервного источника питания не менее 8 часов;

- - режим работы – непрерывный, круглосуточный.

1.3 Состав БПУ

Блок Пультовый Универсальный в пылевлагозащищенном исполнении (рис. 2) конструктивно выполнен в металлическом пылевлагозащищенном корпусе (рис.1) и состоит из:

1) шкафа антивандального пылевлагозащищенного;

2) радиостанции Motorola GM-340*;

3) сетевого импульсного источника питания мощностью 100 В·А*;

4) звукового оповещателя;

5) защитного выключателя сетевого питания;

6) клеммной колодки присоединения интерфейсов RS-485**, резервных источников питания** и датчика взлома;

7) защитных выключателей резервных источников питания;

8) плафона освещения;

9) устройства управления и индикации;

10) платы контроллера;

11) розетки ~220В;

12) датчик взлома;

13) клеммной колодки подключения плафона освещения;

14) защитных выключателей розетки ~220В и освещения;

15) резервного источника питания (аккумуляторная батарея)*.

Назначение контактов клеммных колодок приведено в таблице приложения А (копия таблицы расположена на внутренней стороне двери БПУ).

Устройство управления и индикации представляет из себя клавиатуру 4х4 и символьный ЖКИ, с полем 20х4.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

* 	- В двухканальном исполнении устанавливается 2 шт.

** 	- В одноканальном исполнении контакты клеммной колодки RS485-2, и контакты подключения второго резервного источника питания незадействованы.

Рис.1

Рис.2

# 1.4 Устройство и работа БПУ

БПУ выполняет следующие функции:

- опрос по радиоканалу в протоколе «Струна-М» до 1024 объектовых радиоканальных охранно-пожарных блоков (БРО) и до 3072 проводных объектовых блоков (БПО);

- опрос по радиоканалу в протоколе «Струна» до 128 БРО;

- работу в режиме подключения к компьютеру (штатный режим) с передачей поступающих сообщений программному обеспечению верхнего уровня;

- работу в автономном режиме с возможностью хранения до 20 000 последних поступивших сообщений;

- индикацию до 30 последних поступивших тревожных сообщений;

- индикацию следующих параметров радиоканальных блоков:

- состояние охранной подсистемы;

- питания;

- связь с пультом управления;

- состояние канала связи;

- состояние датчика взлома корпуса;

- ведение статистики неответов радиоканальных блоков;

- переход на резервное питание в случае необходимости, контроль питания, автоматическое отключение при разрядке резервного источника;

- индикацию активной помехи в радиоканале;

- автоматический переход на резервную частоту;

- встроенные средства настройки и тестирования пультового блока.

# 2. Использование по назначению

# 2.1 Меры безопасности:

а) при установке и эксплуатации оборудования системы следует соблюдать действующие "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей". К установке и эксплуатации допускается персонал, имеющий твердые навыки в эксплуатации и обслуживании РСПИ«Струна-5» и имеющими квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

ВНИМАНИЕ! К клеммам “~220 В” БПУ подводится опасное для жизни напряжение 220 В от сети переменного тока частотой 50 Гц.

б) монтаж, установку, техническое обслуживание производить при отключенном сетевом напряжении;

в) антенно-мачтовое устройство и корпус БПУ должны быть надежно заземлены. Значение сопротивления между заземляющим болтом и контуром заземления не должно превышать 0,05 Ом.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать в качестве заземления трубы отопительных систем.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ отключать защитное заземление блока, подсоединенного к сети переменного тока;

г) электрические провода должны быть предохранены от возможного нарушения изоляции в местах огибания ими металлических кромок;

д) запрещается использовать вставки плавкие, не соответствующие номинальному значению;

БПУ устанавливается в соответствии с условиями эксплуатации, в следующей очередности, согласно схеме (рис. 3):

1) Установка программного обеспечения на ПЭВМ.

2) Стыковка ПЭВМ и БПУ, проверка их совместной работы.

3) Установка антенно-мачтового устройства и проверка необходимых параметров.

# 2.2 Установка ПО РСПИ «Струна-5» версии 2.4

Программное обеспечение РСПИ «Струна-5» версии 2.4 состоит из нескольких компонентов разного функционального назначения, которые могут быть установлены на разные компьютеры локальной сети:

| Компонент | Выполняемые задачи |
| --- | --- |
| АРМ оператора | Обмен информацией с пультовыми блоками, протоколирование и обработка сообщений, поступающих с блоков ПЦН, контроль состояния объектов |
| Менеджер БД | Редактирование баз данных (БД) системы, администрирование системы |
| Сервер БД | Ведение основной и дублирующей БД |
| Просмотр протокола | Просмотр архива сообщений, поиск сообщений по задаваемым критериям |

Чтобы начать установку ПО, вставьте компакт-диск в привод. Если на компьютере включен автостарт компакт-дисков, появится приглашение к установке, иначе следует запустить программу STRUNA5-24.EXE. Мастер установки запросит имя каталога, в который нужно установить ПО,  и инсталлирует в указанный каталог выбранные программные модули, а также создаст ярлыки для их запуска.

Работа с ПО начинается с создания новой БД (если таковая не существует) и её заполнения с помощью менеджера БД.  Подробно работа с менеджером БД описывается в Руководстве пользователя ПО Струна-5 версия 2.4.

При первом запуске какого-либо из установленных модулей ПО (АРМ оператора менеджера баз данных) предлагается выбор подключения к серверу и пути к файлу БД (рис.). Назначение элементов управления этого окна описано в п. 4.6 Руководства пользователя. Кроме того, при первом запуске АРМ оператора выводится окно конфигурации, в котором можно настроить такие параметры АРМ, как версия РСПИ, литеры частот, звуковое сопровождение, порты, к которым подключены пультовые блоки и сотовый телефон, телефон SMS-центра, а так же настройки установленных драйверов и внешних модулей.

Если на сервере имеется БД более ранней версии ПО, возможно произвести импорт данных из неё в формат версии 2.4 (см. п. 5.1 Руководства пользователя) с помощью утилиты импорта БД, поставляемой на компакт-диске.

# 2.3 Подключение БПУ

БПУ может быть подключен к компьютеру посредством интерфейса RS-485 (поз. 6 рис. 2). Максимальная длина кабеля подключения составляет 1,2 км. Наличие связи с АРМ оператора по этому интерфейсу распознаётся блоком автоматически, при этом БПУ переходит из автономного режима работы в режим подключения к компьютеру. Управление блоком с устройства ввода и индикация тревожных сообщений на пульте при этом отключается. Сообщения, пришедшие на пультовый блок за период автономной работы,  при установлении соединения с компьютером передаются ПО верхнего уровня.

Рис.3 Схема подключения пультового оборудования.

* - ФРП устанавливается в условиях неблагоприятной помеховой обстановки.

** - Вариант подключения второго антенно-фидерного устройства, в случае работы в двухканальном режиме.

# 2.4 Установка антенно-мачтового устройства и проверка параметров.

# Внимание! Входной импеданс БПУ - 50 Ом.

Антенну коллинеарную типа I-300MV(MU) (I-200MV(MU), I-100MV(MU)) крепят на мачтовом устройстве. Замеряют КСВН вместе с используемым кабелем. Значение КСВН должно быть не более 1,3.

Антенно-мачтовое устройство ПЦН устанавливают на крыше здания, в котором находится ПЦН, либо на близко расположенном здании, имеющем большую высоту. Высота установки антенны над уровнем земли должна быть больше средней высоты застройки в зоне предполагаемого действия системы. Антенну необходимо размещать на удалении от металлических и железобетонных конструкций. БПУ в пылевлагозащищенном корпусе может быть установлен на улице или в помещении.  Для электрического подключения антенны к БПУ рекомендуется использовать кабель диаметром 10 мм по внешней изоляции RG8, RG213, РК50-7-11, РК50-7-22 и т.д. (цифра 7 в отечественной маркировке обозначает диаметр в мм по изоляции центральной жилы). Эти кабели имеют возможность разделки в стандартные разъемы BNC и UHF.

Место установки БПУ выбирается из расчета длины интерфейсного кабеля не более 1200 м до места установки ПЭВМ в помещении ПЦН. После установки антенны ПЦН производят анализ помеховой обстановки, подключив к ней блок БПУ, настроенный на рабочую частоту радиосистемы и включив динамик радиостанции. Помеховую ситуацию можно считать допустимой для устойчивой работы системы, если радиостанция не принимает, посторонних сигналов, и не прослушиваются помехи. При наличии посторонних сигналов и помех требуется установка полосового радиочастотного фильтра, настроенного на рабочую частоту системы.

# 3. Интерфейс пользователя

# 3.1 Автономный режим работы

Интерфейс доступен только при работе в автономном режиме.

В качестве устройства индикации в БПУ используется текстовый ЖКИ 20х4 символов; устройство ввода – клавиатура 4х4. Клавиша «D» зарезервирована для сброса дисплейного контроллера. Переключение индикации каналов А и В пультового блока осуществляется кнопками А и В соответственно.

При включении БПУ на индикаторе выводится информация о типе устройства, и осуществляется тест работоспособности аппаратуры. При неудачном завершении теста выводится сообщение об ошибке с указанием неработоспособных модулей.

# 3.2 Рабочий режим

После прохождения теста БПУ переходит в рабочий режим (рис. 2).  В этом режиме,  первые три строки ЖКИ отведены под индикацию приходящих тревожных сообщений в порядке их поступления (сообщения, пришедшие после первых 3-х, не высвечиваются на экране, пока не будут обработаны предыдущие). В четвёртой строке расположена информация о свободном месте в журнале сообщений, индикатор текущего уровня сигнала в радиотракте, текущее системное время. Буква в крайней правой позиции нижней строки обозначает канал (А или В), показываемый на экране в текущее время.

# Рис. 2

Таблица№1. Клавиши управления в рабочем режиме.

| 1-3 | Обработка тревожных сообщений |
| --- | --- |
| # | Кнопка подтверждения обработки сообщения |
| * | Кнопка отмены обработки сообщения |
| 0 | Карточка объекта |
| С | Меню |

Обработка тревожных сообщений, выводимых на строки 1,2,3 дисплея, производится нажатием клавиш 1,2,3 соответственно. При нажатии выводится подробная информация об обрабатываемом тревожном сообщении: время возникновения, номер блока, текст сообщения (рис. 3). После нажатия «#» обработанное сообщение удаляется из экранного списка тревожных сообщений. Нажатие «*» отменяет обработку сообщения.

# Рис. 3

# 3.3 Режим просмотра состояния объекта

В рабочем режиме кнопка «0» позволяет вывести состояние радиоканального блока. После нажатия «0» следует ввести № группы, нажать «#», ввести № блока и снова нажать «#», после чего появится экран состояния (рис. 4). На первой строке выводится номер блока и состояние его охранной системы; на второй – наличие связи с блоком и состояние питания, на третьей – состояние датчика взлома и наличие связи с пультом управления. На четвёртой строке выводится количество неответов блока.

# Рис. 4

Таблица№2. Клавиши управления в режиме просмотра состояния.

| 1 | Состояние следующего радиоканального блока |
| --- | --- |
| 2 | Состояние предыдущего радиоканального блока |
| С | Меню сброса статистики |
| * | Возврат к рабочему режиму |

# 3.4 Режим Меню

Нажатие кнопки «С», в рабочем режиме, открывает системное меню (рис. 5).

# Рис. 5

Нажимая на кнопки устройства ввода соответствующие пунктам меню на индикаторе, можно попасть в пункты подменю в соответствии с таблицей 3.

Таблица№3. Клавиши управления режиме меню.

| 1 | Настройка параметров БПУ (действует в автономном режиме) |
| --- | --- |
| 2 | Просмотр состояния блоков |
| 3 | Меню сброса статистики |
| * | Возврат к рабочему режиму |

# 3.5 Режим просмотра состояния блоков

Выбор этого пункта меню выводит на дисплей состояния тревожных подсистем радиоканальных блоков выбранной группы. Внешний вид экрана показан на рис. 6.

Под состояние блока отводится один символ, Радиоканальные блоки перечислены слева направо и сверху вниз – 64 символа для группы системы «Струна-1024» и 16 символов для группы системы «Струна-5». Цифра справа – номер группы.

Рис. 6.

Значение символов: В – взят; С – снят; Т – тревога; - – блок отсутствует в базе.

Таблица №4. Клавиши управления в режиме просмотра состояния блоков.

| 1 | Состояние радиоканальных блоков следующей группы |
| --- | --- |
| 2 | Состояние радиоканальных блоков предыдущей группы |
| С | Меню сброса статистики |
| * | Возврат к рабочему режиму |

# 3.6 Режим сброса статистики

Режим сброса статистики позволяет сбросить количество неответов для отдельного блока, группы или  всех радиоканальных блоков. Внешний вид меню на ЖКИ показан на рис. 7, пункты 1 и 2 могут отсутствовать в зависимости от контекста вызова меню.

# Рис. 7.

Таблица№5. Клавиши управления в режиме сброса статистики.

| 1 | Сброс накопленной статистики выбранного блока |
| --- | --- |
| 2 | Сброс накопленной статистики выбранной группы |
| 3 | Сброс накопленной статистики (полностью) |
| * | Возврат к рабочему режиму |

# 3.7 Режим настройки параметров БПУ

# 3.7.1 Настройка радиостанции и контроллера

Перед установкой радиостанции в БПУ она настраивается на заводе-изготовителе на нужную сетку частот при помощи программно-аппаратного комплекса для настройки радиостанции (см. примечание).

Для настройки и тестирования аппаратной части в БПУ реализовано техническое меню, вызываемое при включении БПУ с нажатой клавишей «#» (рис. 8). Пункт «Конфигурация р/с» позволяет выбрать цифровые входы радиостанции, используемые для переключения частот приёма/передачи.

# Рис. 8.

Пункт «Тестирование» открывает панель управления (рис. 9). Первая строка – номера цифровых входов разъёма радиостанции, вторая – текущие логические уровни на них, третья – расшифровка управляющих сигналов на входах, четвёртая – подсказка по клавишам.

Рис. 9.

Таблица№6. Панель управления – назначение клавиш.

| 9 | Включить/выключить радиостанцию |
| --- | --- |
| С | Переключить радиостанцию на передачу/приём |
| 0-5 | Переключить радиостанцию на соответствующую литеру |
| * | Возврат к техническому меню |

# 3.7.2 Режим настройки системы

Во время работы в штатном режиме БПУ (подключен к компьютеру с работающим АРМ) работает используя настройки конфигурации базу данных запрограммированную в ПО АРМ. После перехода в Автономный режим работы (компьютер отключен или АРМ не работает), настройки которые были установлены в конфигурации АРМ и менеджере БД сохраняются в памяти БПУ. В автономном режиме работы настроить БПУ можно, нажав клавишу«С» в рабочем режиме и выбрав пункт меню «Настройки», нажав кнопку «1» в режиме меню. При этом выводится меню настройки (рис. 10).

Рис. 10.

Таблица №7. Клавиши управления в режиме настройки параметров.

| 1 | Ввод основной и резервной литер |
| --- | --- |
| 2 | Ввод типов групп |
| 3 | Ввод номера ПЦН |
| 4 | Ввод текущей даты и времени |
| 5 | Настройка типа протокола блоков подсистемы «Струна-5» |
| 6 | Настройка уровня помехи |
| * | Возврат к рабочему экрану |

# 3.7.3 Ввод основной и резервной литер

Нажатие клавиши «1» в режиме настройки – переход к режиму ввода основной и резервной литер (рис. 11). Ввод литеры (нажатие соответствующей цифры) сопровождается нажатием клавиши «#». Клавиша «*» отменяет ввод литер. После ввода основной и резервной литер нужно выбрать, на какой из них БПУ будет опрашивать Радиоканальные блоки (клавиша «1»), и на какой – ждать ответа (клавиша «2»). После нажатия «#» настройки литер сохраняются, радиоканальным блокам выдаётся команда перейти на новую литеру.

# Рис. 11.

Таблица №8. Клавиши управления в режиме ввода основной и резервной литер.

| 1-6 | Ввод основной литеры |
| --- | --- |
| 1-6 | Ввод резервной литеры (после ввода основной литеры) |
| # | Клавиша подтверждения ввода (подтверждает ввод основной и потом резервной литеры) и сохранения заданных параметров |
| 1 | Выбор запросной литеры (выбирается среди основной и резервной) |
| 2 | Выбор ответной (приёмной) литеры (выбирается среди основной и Резервной литер) |
| * | Клавиша сброса настроек |

# 3.7.4 Ввод типов групп

Нажатие клавиши «2» в режиме настройки – переход к режиму ввода типов групп (рис. 12). При вводе нажатием клавиш «1»-«9», «0» меняется тип соответствующей группы (1-9,10): Индикация принадлежности группы объектов к протоколу группового опроса: С – Струна, М – Струна-М, - – группа отсутствует. Нажатие клавиши «#» -переход к настройке типов групп 11-16 (клавиши «1»-«6», третья строка на рис.12). Повторное нажатие клавиши «#» -запоминание типов групп. Клавиша«*» отменяет настройку.

Рис. 12.

Таблица №9. Клавиши управления в режиме ввода типов групп.

| 0-9 | Клавиши выбора типов групп с 1 по 10 |
| --- | --- |
| 1-6 | Клавиши выбора типов групп с 11 по 16 |
| # | Клавиша перехода к 11-16 группе и клавиша подтверждения изменённых типов групп |
| * | Клавиша отмены изменений настройки |

3.7.5 Ввод номера ПЦН

Нажатие клавиши «3» в режиме настройки –переход к режиму ввода номера ПЦН (рис. 13). Номер (0-15) набирается на цифровой клавиатуре, нажатие «#» запоминает номер.

# Рис. 13.

Таблица №10. Клавиши управления в режиме ввода номера ПЦН.

| 0-9 | Клавиши ввода номера ПЦН (набирается от 0 до 15 в цифровом формате) |
| --- | --- |
| # | Клавиша подтверждения изменения настройки |
| * | Клавиша отмены изменений настройки |

# 3.7.6 Ввод текущей даты и времени

Нажатие клавиши «4» в меню настройки – переход в режим ввода текущей даты и времени (рис. 14). Дата и время набираются на цифровой клавиатуре; нажатие «#» - переход от набора даты к набору времени, повторное нажатие «#» запоминает ввод.

# Рис. 14.

Таблица №11. Клавиши управления в режиме ввода текущей даты и времени.

| 0-9 | Клавиши ввода даты и времени (набирается в цифровом формате) |
| --- | --- |
| # | Клавиша перехода от набора даты к набору времени и подтверждения изменения настройки |
| * | Клавиша отмены изменений настройки |

# 3.7.7 Настройка протокола «Струна»

Нажатие клавиши «5» в режиме настройки – переход к режиму переключения типа протокола (CRC-8, CRC-16), используемого при опросе групп блоков системы «Струна-5» по протоколу «Струна». Нажатие любой цифровой клавиши переключает тип протокола, нажатие«#» запоминает ввод (рис. 15).

# Рис. 15.

Таблица №12. Клавиши управления в режиме переключения типа протокола.

| 0-9 | Клавиши переключения типа протокола (нажатие на любую из них переключает тип протокола) |
| --- | --- |
| # | Клавиша подтверждения изменения |
| * | Клавиша отмены изменений настройки |

# 3.7.8 Настройка уровня помехи

Блок БПУ способен по специальному алгоритму отслеживать работу других радиосредств на частоте работы РСПИ Струна-5.  Если на рабочей частоте возникает радиосигнал(помеха) отличный от сигналов радиосистемы, то БПУ извещает об этом сообщением «Помеха в радиоканале». При этом можно запрограммировать уровень помехи, при котором сообщение будет появляться.

Нажатие клавиши «6» в режиме настройки –  переход в режим ввода минимального уровня помехи (1-7), при котором БПУ генерирует сообщение «Помеха в радиоканале»; «0» – сообщение не генерируется (рис. 16). Уровень устанавливается нажатием клавиш «0»-«7»; нажатие «#» запоминает ввод.

# Рис. 16.

Таблица №13. Клавиши управления в режиме настройки минимального уровня помехи.

| 1-7 | Клавиши настройки минимального уровня помехи |
| --- | --- |
| 0 | Клавиша отключения режима |
| # | Клавиша подтверждения изменения |
| * | Клавиша отмены изменений настройки |

# 4. Комплект поставки

Блок пультовый универсальный в пылевлагозащищенном исполнении поставляется в следующей комплектации:

| № | Наименование | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок Пультовый Универсальный в пылевлагозащищенном исполнении | 1 | Без сетевого кабеля |
| 2 | Комплект уголков для крепления БПУ (4 шт.) и антивандальная накладка для замка | 1 | В комплект входят гайки и шайбы для крепления к корпусу БПУ |
| 3 | Вставка плавкая ВП-10 А (стекло) | 1 |  |
| 4 | Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| 5 | Упаковка | 1 |  |

# 5. Условия эксплуатации

Изделие БПУ рассчитано на эксплуатацию при температуре окружающей среды - от 233 до 328 К (-40…+55 °С с аккумулятором), рабочая температура встроенного устройства индикации от 263 до 328 К (-10…+55 °С).

Относительная влажность при температуре окружающего воздуха 298 К (+25°С) – 98 %.

Конструкция БПУ не рассчитана на использование в условиях воздействия агрессивных сред, а также в пожароопасных помещениях.

БПУ должен эксплуатироваться в вертикальном положении.

# 6. Транспортирование и хранение

Транспортирование осуществляется в упаковке производителя с отключенным аккумулятором и сетевым выключателем, переведенным в положение «ОТКЛ» любым видом транспорта закрытого типа.

Хранение БПУ осуществляется с отключенным аккумулятором. Сетевой выключатель должен быть переведен в положение “ОТКЛ”. Температура хранения   -40…+55 ºС, влажность окружающего воздуха не более 98% при температуре +25 ºС.

Недопустима установка на БПУ груза массой свыше 100 кг.

При транспортировке недопустимо подвергать БПУ ударным воздействиям и длительному нахождению в условиях предельных для транспортировки температур.

# 7. Свидетельство о приёмке

Блок пультовый универсальный БПУ в пылевлагозащищенном исполнении РСПИ «Струна-5» заводской номер __________________ соответствует требованиям действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

# БПУ подготовлен для работы в регионе ______________________________

Установлены радиостанции:

1. Тип ____________ Серийный номер _________________

2. Тип ____________ Серийный номер _________________

Радиостанции запрограммирована на частоты:

1 канал							2 канал

| № литеры | Номинал частоты | № литеры | Номинал частоты |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 0 |  |
| 1 |  | 1 |  |
| 2 |  | 2 |  |
| 3 |  | 3 |  |
| 4 |  | 4 |  |
| 5 |  | 5 |  |

Наладчик		        ______________ 	                  _______________

личная подпись	расшифровка подписи

Должностное лицо,

ответственное за        ______________ 	                  _______________

приемку     			    личная подпись				расшифровка подписи

«_____» _________________   20 ___г.			М.П.

число			месяц		         год

# 8. Сведения об упаковывании

Блок пультовый универсальный БПУ в пылевлагозащищенном исполнении РСПИ «Струна-5» заводской номер __________________ упакован согласно требованиям, предусмотренным действующей технической документацией.

Упаковщик	_______________ 	___________________

личная подпись	                            расшифровка подписи

«_____» _________________   20 ___г.

число		        месяц		          год

# 9. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие прибора заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 60 месяцев со дня отгрузки с завода-изготовителя.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев от даты изготовления прибора.

Гарантия не распространяется на приборы, имеющие внешние повреждения корпуса и следы вмешательства в электрическую схему.

Гарантийный ремонт производится предприятием-изготовителем при предъявлении заполненного гарантийного талона по адресу:

# НПФ «Интеграл+»,

420029 а/я 34, г. Казань, ул. Халитова 2.

тел.: (843) 567-53-05, 295-22-63, тел./факс: (843) 567-53-00.

# 10. Сведения о сертификации РСПИ «СТРУНА-5»

10.1. РСПИ «Струна-5» соответствует требованиям нормативных документов НПБ 57-97*, НПБ 75-98, ГОСТ 12997-84, ГОСТ 26342-84, ГОСТ27990-88, ГОСТ Р МЭК 60065-2002 (разд.3, разд.4 п.4.3) и имеет сертификат пожарной безопасности №ССПБ.RU.ОП066.В00738, выданный центром по сертификации технических средств охранной сигнализации ЦСА ОПС ГУВО МВД России.

10.2. РСПИ «Струна-5» соответствует требованиям нормативных документов НПБ 57-97*, НПБ 75-98, ГОСТ 26342-84, ГОСТ 12997-84, ГОСТ 27990-88, ГОСТ Р МЭК 60065-2002 (разд.3, п. 4.3) и имеет сертификат соответствия № РОСС.RU.ОС03.Н00749 выданный центром по сертификации технических средств охранной сигнализации ЦСА ОПС ГУВО МВД России.

10.3. Согласно п.3.13 Санитарно эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» «не требуется получения санитарно-эпидемиологического заключения на размещение, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию передающих радиотехнических объектов с эффективной излучаемой мощностью не более 10 Вт – в диапазоне частот 30 МГц – 300 ГГц, при условии размещения антенны вне здания.»

Приложение А.

Таблица подключений БПУ в пылевлагозащищенном исполнении.

Схема проезда к офису НПФ “Интеграл+”

# Text boxes

Гарантийный талон №3

На ремонт блока пультового универсального БПУ в пылевлагозащищенном исполнении

Заводской №   _____________

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил _____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029 а/я 34,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.:  (843) 567-53-05

Гарантийный талон №2

На ремонт блока пультового универсального БПУ в пылевлагозащищенном исполнении

Заводской №   _____________

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил _____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029 а/я 34,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.:  (843) 567-53-05

Гарантийный талон №1

На ремонт блока пультового универсального БПУ в пылевлагозащищенном исполнении

Заводской №   _____________

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил _____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029 а/я 34,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.:  (843) 567-53-05

г. Казань, ул. Халитова 2.

тел.: (843) 295-22-63, 567-53-05

тел./факс: (843) 567-53-00

www.integralplus.ru

E-mail: struna5@integralplus.ru

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Антенно-мачтовое

устройство

1.СБРОС СТАТ.БЛОКА

2.СБРОС СТАТ.ГРУППЫ

3.СБРОС СТАТИСТИКИ

*- ВЫХОД

СВОБ.98%_ 11:00

СВВВС---В---В---В-------------- 1

В-Т----------------------------

------------------------------B

T------------------------------

1.НАСТРОЙКИ

2.ПРОСМОТР БЛОКОВ

3.СТАТИСТИКА

*-ВЫХОД

БЛОК  1-1		СНЯТ

ОТВЕТИЛ		СЕТЬ

ВЗЛОМ		ПУ ОТВ.

НЕОТВЕТОВ:	50

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

    - 11:00:03

10- 33    ОТКЛЮЧЕНИЕ

#-обр.      *- отмена

СВОБ.98%_ 11:00

1-256	ТРЕВОГА

10- 33	ОТКЛЮЧЕНИЕ

СВОБ.98%                                     _ 11:00 A

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

2 – КОНФИГУРАЦИЯ Р/С

3 - ТЕСТИРОВАНИЕ

* - ВЫХОД

10    3    6    8   12    14

1    1    1    1    0    1

ON    RX    ЛИТ. 3

9    С    0-5  *- ВЫХ.

1. ЛИТЕРЫ			4. ДАТА

2. ГРУППЫ			5.СRС

3.НОМЕР ПЦН			6.ПОМЕХА

* - ВЫХОД

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРА          2

РЕЗЕРВНАЯ ЛИТЕРА         3

ЗАПРОС:ОСН   ОТВЕТ:ОСН

# - OK   * - ОТМ.      1,2 – ИЗМ.

ТИПЫ ГРУПП:

1-10:   ММС-------------------

11-16:  ----------------------

Nгр.  # - OK    * - ОТМЕНА

НОМЕР ПЦН:   0_

# - OK      * - ОТМЕНА

ДАТА: 01.01.05

ВРЕМЯ: 11:00:00

# - OK   * - ОТМЕНА

ТИП ПРОТОКОЛА:    16

# - OK   * - ОТМЕНА

УРОВЕНЬ ПОМЕХИ:           4

# - OK   * - ОТМЕНА

Антенно-мачтовое

устройство**

ФРП*

ФРП**

БПУ

RS-485

ПИ

RS232/RS485

ПЭВМ

ВЧ

каб.

ВЧ

каб.

ВЧ

каб.

ВЧ

каб.

Инт.

каб.