Радиосистема тревожной сигнализации "Радиокнопка"

РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО (РПУ)

Паспорт

СПНК.424313.002 ПС

1 Общие сведения

1.1 Радиоприемное устройство (РПУ) предназначено для работы в составе системы тревожной сигнализации "Радиокнопка".

1.2 РПУ всех частотных литер выпускается в двух исполнениях:

исполнение 1 – диапазон рабочих температур от минус 5 до плюс 50 (С;

исполнение 2 (только для литеры 1)  – диапазон рабочих температур от минус 20 до плюс 50 (С.

2 Основные технические данные

2.1 Рабочая частота РПУ установлена в диапазоне:

433,486 – 434,354 МГц для литеры 1;

167,308 – 167,500 МГц для литеры 2;

149,900 – 150,062 МГц для литеры 3.

2.2 Чувствительность РПУ – не хуже 1,0 мкВ.

2.3 Информативность РПУ (количество видов принимаемых извещений) – 4.

Виды извещений: "Норма", "Тревога", "Датчик" , "Питание".

2.4 Информационная емкость РПУ (количество программируемых каналов) – 6.

2.5 Электропитание РПУ осуществляется от источника постоянного тока напряжением от 10 до 15 В, с напряжением пульсаций не более 100 мВ.

2.6 Ток потребления РПУ – не более 120 мА при напряжении питания 12 В.

2.7 Сигнальные реле РПУ имеют следующие параметры:

- рабочие токи через контакты - до 30 мА;

- коммутируемые напряжения - до 72 В.

2.8 Средняя наработка на отказ РСТС в дежурном режиме – не менее 60000 ч.

2.9 Средний срок службы РПУ - не менее 8 лет.

2.10 Габаритные размеры РПУ – 95х106х62 мм.

2.11 Масса – не более 0,3кг.

# 3 Комплектность

3.1 Комплектность поставки соответствует таблице 3.1.

##### Таблица 3.1

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| СПНК.424313.002 | Радиоприемное устройство (РПУ) | 1 шт. |
| СПНК.424313.002 ПС | Паспорт | 1 экз. |
| СПНК.425624.001 РЭ | Радиосистема тревожной сигнализации "Радиокнопка". Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
|  | Комплект принадлежностей |  |
| СПНК8.383.005 | Антенна (для литеры 1) | 1 шт.* |
| СПНК8.383.003 | Антенна (для литеры 2) | 1 шт.* |
| СПНК8.383.006 | Антенна (для литеры 3) | 1 шт.* |
|  | Перемычка (шаг 2,54 мм): | 9 шт. |
|  | Шуруп универсальный 4х30 | 3 шт. |
|  | Шуруп универсальный 3х20 | 2 шт. |
| ГОСТ 1145-80 | Шуруп 1-2,5х13.019 | 1 шт. |
| *Комплектуется одной антенной, соответствующей литере поставляемого РПУ |

4 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Радиоприемное устройство РПУ

литера 1 №______________________, исполнение 1

заводской номер

литера 1 №______________________, исполнение 2

заводской номер

литера 2 №______________________, исполнение 1

заводской номер

литера 3 №______________________, исполнение 1

заводской номер

изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

Примечание – Заводской номер (ХХХХХYYZ) состоит из:

серийного номера изделия – ХХХХХ, месяца изготовления – YY, последней цифры года изготовления – Z.

5 Гарантии изготовителя

5.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие РПУ требованиям технических условий ТУ 4372-011-23072522-99 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

5.3 РПУ, у которых во время гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям ТУ, безвозмездно ремонтируются или заменяются (при невозможности ремонта) предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя:

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65

АО "Аргус-Спектр".

тел./факс: 703-75-01, 703-75-05, тел.: 703-75-00.

Е-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

17.03.03